（涉及本申报书人员负有保密义务）

专 利 申 报 书

名    称    一种连续扁油管泵下掺液采油管柱

单    位

经 办 人

申请人（姓名或名称）

电    话

邮政编码

详细地址

申报日期   2015年11月2日

| 名 称 | 一种连续扁油管泵下掺液采油管柱 |
| --- | --- |
| 所属项目名称 |  | 职务□ 非职务□√ |
| 发明人（设计人） | 成磊 王毅中 张松旸 宁艺臻 | 联系电话 |  |
| 技术来源 | 自主研发 |
| 一、所属的技术领域： 本实用新型属于油田采油管柱工艺领域，涉及一种稠油火驱采油连续油管泵下掺液采油管柱 。 |
| 二、背景技术（也称现有技术） 火驱采油是油田开发稠油方式之一。目前油田火驱采油生产井一般采用常规采油生产方式，生产井通过带有井下抽油泵采油管柱将原油举升至地面，即油管采油、套管排出尾气。但对于超稠油油藏火驱采油来说，以辽河油田高升试验区块为例，由于开采初期采用蒸汽吞吐方式开采，采油井产出液均为含水稠油，在一定条件下呈现乳化状或悬浮状，或由于地层发生低温氧化，原油粘度降不下来，不得不通过油套环形空间掺入稀油或降粘剂来达到降低原油黏度，但为了能够掺稀油或降粘剂，不能实施套管尾气的排放，致使套管压力升高，油井液面下降，同时掺入的稀油或降粘剂也不能进入到井底与井筒内稠油很好的混合，这不仅导致采油泵泵效下降或吸不到油，而且使抽油泵负荷过重，造成抽油杆断脱，进而影响采油的开发效果。 |
| 三、本项专利的目的 本实用新型皆在克服现有技术不足而提供一种连续扁油管泵下掺液采油管柱及方法，该管柱解决了现有技术中稠油采油井存在的掺稀油或降粘剂掺不到泵下以及火驱采油井不能实施套管尾气的排放影响稠油采油火驱采油的开发效果等问题。 |
| 四、实用新型的技术方案 为达到上述目的，本实用新型是这样实现的： 一种连续扁油管泵下掺液采油管柱由地面加药系统、采油管柱、连续扁油管掺液管柱组成；地面加药系统通过地面柱塞泵将降粘剂泵入连续扁油管柱中，带有井下抽油泵的采油管柱实施将井筒中的原油举升到地面，连续扁油管柱掺入降粘剂来降低原油粘度。 所述的地面加药系统包括侧开式井口装置、地面连续油管、柱塞泵、药筒组成。 其中侧开式井口装置由采油树、套管阀门、油管阀门和油管挂组成，用于悬挂带有井下抽油泵采油管柱、穿越连续扁油管，油管挂有出油和连续扁油管通道，使连续扁油管通过油管挂通道且密封与地面连续油管相连接，套管阀门用于排放火驱采油产生的尾气，油管阀门用于井下抽油泵采油管柱实施将井筒中的原油举升地面的出口。药筒用于承装配置好的降粘剂，其出口并与柱塞泵相连接，通过柱塞泵将降粘剂泵入地面连续油管， 所述的井下抽油泵采油管柱包括油管、抽油杆、抽油泵，用于井下抽油泵采油管柱实施将井筒中的原油举升地面； 所述的连续扁油管掺液管柱包括连续扁油管、护罩和混配器组成； 连续扁油管上与地面连续油管相对接，下与混配器顶部药剂入口对接，护罩用于将连续扁油管固定在采油管柱上，固定位置在每个油管接箍处，防止下井作业过程中连续扁油管挤压损坏，连续扁油管截面制成扁椭圆状，像电潜泵用的扁电缆一样，便于捆扎和减小下井管柱的外径，混配器安置在采油管柱底端，泵入的降粘剂驱动混配器刚体内部的搅拌轴旋转并释放出降粘剂，使降粘剂与原油搅拌混合，增加原油降粘效果。 本实用新型提供了一种连续扁油管泵下掺液采油管柱实施，不但解决了稠油采油井存在的掺稀油或降粘剂掺不到泵下以及火驱采油井不能实施套管尾气的排放，致使套管压力升高，油井液面下降，导致采油泵泵效下降或吸不到油，而且使油井掺稀油掺不进去，抽油泵负荷过重，造成抽油杆断脱，进而影响火驱采油的开发效果的问题，而且实现了油井动液面监测，为精细调整采油工作制度创造条件。 以上关于本实用新型的具体描述，并非对本实用新型而并非受限于本发明实施例所描述的技术方案，本领域的技术人员利用上述揭示的技术内容做出些许简单修改、等同变化或修饰，均落在本实用新型的保护范围内。 |
| 具体操作方式： 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。 图1为本实用新型火驱采油双管井口采油管柱的整体结构示意图。 图中：侧开式井口装置1、地面连续油管2、柱塞泵3、药筒4、采油管柱5、护罩6、抽油泵7、连续扁油管8、混配器9 参见图1所示，一种连续扁油管泵下掺液采油管柱由地面加药系统、采油管柱5、连续扁油管掺液管柱组成；地面加药系统通过地面柱塞泵3将降粘剂泵入地面连续油管中，带有抽油泵7的采油管柱5实施将井筒中的原油举升到地面，连续扁油管柱掺入降粘剂来降低井筒原油粘度。 所述的地面加药系统包括侧开式井口装置1、地面连续油管2、柱塞泵3、药筒4组成。 其中侧开式井口装置1由采油树、套管阀门、油管阀门和油管挂组成，用于悬挂带有井下抽油泵采油管柱5、穿越连续扁油管7，油管挂有出油和连续扁油管7通道，使连续扁油管7通过油管挂通道且密封与地面连续油管2相连接，药筒用于承装配置好的降粘剂，其出口并与柱塞泵3相连接，通过柱塞泵将降粘剂泵入地面连续油管2。 所述的采油管柱包5括油管、抽油杆、抽油泵7，用于井下抽油泵采油管柱实施将井筒中的原油举升地面； 所述的连续扁油管掺液管柱包括护罩6、连续扁油管8、和混配器9组成； 连续扁油管8上与地面连续油管2相对接，下与混配器9顶部药剂入口对接，护罩6用于将连续扁油管8固定在采油管柱上，固定位置在每个油管接箍处，连续扁油管8截面制成扁椭圆状，如图2所示，混配器9安置在采油管柱底端。 附图说明 附图2 |
| 申请单位主管部门（签字）章 年 月 日 |
| 发明完成单位负责人意见 年 月 日 |
| 非职务发明创造单位领导签字 年 月 日 |
| 主要发明人情况 |
| 姓 名 | 职务、职称 | 单 位 | 签 字 |
| 成磊 |  |  |  |
| 王毅中 |  |  |  |
| 张松旸 |  | 花旗银行（中国）有限公司大连分公司 |  |
| 宁艺臻 |  | 中国石油辽河油田公司 |  |